Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības

iepirkumam „Radio mikrofonu sistēmu iegāde”

(identifikācijas Nr. DT 2015/25)

- Prasības precei:

Iekārtas paredzēts lietot gan Dailes teātra telpās, gan ārpus tām. Iekārtām jābūt VAS “Elektroniskie sakari” novērtētām.

Frekvenču diapazoni izvēlēti vadoties no frekvenču piešķīruma atļaujas izsniegšanas ierobežojumiem, kurus nosaka Nacionālais frekvenču plāns attiecībā par PMSE iekārtu lietošanu un, ņemot vērā jau izsniegto apraides palīgdienesta radioiekārtas lietošanas atļauju esošajām radiosistēmām, ar nepieciešamību nodrošināt līdz 52 vienlaicīgi izmantojamiem kanāliem. Pretendents var piedāvāt atbilstošas iekārtas ar līdzvērtīgiem vai augstākiem parametriem, kas tehniskā un kvalitātes ziņā ir ekvivalentas un savietojamas ar esošajām, un tām, kas norādītas tehniskajā specifikācijā. Šādā gadījumā jāiesniedz pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu ražotāja tehniskie parametri un apraksti, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību tehniskā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām.

| N.p.k. | IEKĀRTA (NOSAUKUMS) | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS)* | Pretendenta piedāvājums (iekārtas ražotājs/modelis) un atbilstoši tehniskie parametri** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profesionāla bezvadu radio sistēma, kura ir saderīga ar RF spektra kontroles, menedžmenta iekārtu, antenas pastiprinātāju un attālās vadības programmatūru. |  |
|  | 1. Bezvadu mikrofonu uztvērējs 14gab. |  |
| 64 MHz uztveršanas joslas platums (atkarīgs no reģiona) Vairāk nekā 60 savietojami kanāli iestatījumu grupās uz frekvenču joslu AES 256-bit signāla šifrēšana Vairāk nekā 17 savietojamas sistēmas 6 MHz televīzijas kanāla; 22 sistēmas uz 8 MHz kanālā Iespēja sistēmu pievienot Ethernet tīklam un sekot līdzi visām tīklā savienotajām sistēmām. Vairāk nekā 60 dB maināms skaņas jūtīgums Pārslēdzama, mikrofona/līnijas līmeņa, XLR savienojuma izeja 1/4" spraudņa instrumentu līmeņa izeja Savietojams ar „Wireless Workbench 6” vadības programmatūru RF signāla modulācijas tips – Digitāls, QPSK. |  |
| 2. Kabatas bezvadu mikrofonu raidītājs 14gab. |  |
| Vairāk nekā 120dB plašas skaņas dinamiskais diapazons, bez vajadzības regulēt signāla stiprumu AES 256 bitu šifrēšana, drošai bezvadu pārraidei Barošana no SB900 uzlādējamiem litija jonu akumulatoriem, vai 1,5v AA baterijām. LCD ekrāns ar aizmugures izgaismojumu, un viegli pārredzamu izvēlni un vadības funkcijām Pēc izvēles iestatāms ekrāna režīms, kas uzrāda grupu/kanālu frekvenci, vai akumulatora darbības laiku 4 kontaktu mini savienojums (TA4M) Metāla korpuss Frekvences un izslēgšanas/ieslēgšanas bloķēšana raidīšanas attālums līdz 100 m tiešā redzamībā Viena raidīšanas kanāla joslas platums nedrīkst aizņemt ne vairāk kā 200 kHz no pieejamā RF spektra. RF signāla modulācijas tips – Digitāls, QPSK |  |
| 3. Lavalier tipa mikrofons 14gab. |  |
| - darbības frekvence: 50 Hz-20 kHz - Izejas līmenis -38 dBV/Pa* (13 mV) *1 Pascal = 94 dB SPL Diagramma apļveida, ar līdzenu frekvenci Pretestība 3000 omi Miesas krāsa |  |
| 4. Antenas pastiprinātājs – distributors 2gab. |  |
| Frekvenču diapazons - 470-952 Mhz RF izejas līmenis (signāla stiprums) 3dB (+/-2 dB) Kaskādes slēguma izeju līmenis 0dB (+2db) Izejas savienojuma izolācijas līmenis - lielāks vai vienāds par 25dB Trešās pakāpes pārtveršanas punkts (24dBm) Pretestība - 50 omi Ieejas spriegums - 100-240v, automātiski pārslēdzams Izejas DC spriegums +12v Izmēri 480mm (platums) x 45mm (augstums) x250 (dziļums) Svars - 2,15 kg |  |
| 5. Antenas sadalītājs 4gab. |  |
| RF frekvences diapazons 10 to 1,000 MHz Jūtība 50omi |  |

3. Papildus prasības un nosacījumi:

* - 3 gadu garantija un apkalpošana, t.sk. 24 stundu un 7 dienu nedēļā autorizētais pilnais serviss. Garantijas laikā darba dienās no pkst.8.00 līdz 17.00 bojātā prece jāaizstāj 2 stundu laikā ar tādu pašu preci, pārējā laikā - 4 stundu laikā. Preces atgriešana no garantijas servisa ne ilgāk kā 10(desmit) darba dienu laikā.

** - Pretendents norāda – atbilst, vai neatbilst. Ja pretendents norāda, ka neatbilst (netiek izpildītas minimālās prasības) – tas no piedāvājuma turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts.

*** - Piegādei jābūt iekļautai cenā.

**** - Piegādes termiņš: 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

***** - Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvājumu var iesniegt līdz 17.11.2015 plkst. 11:00:

  - pa pastu;

  - personīgi Dailes teātris, Brīvības ielā 75, LV-1001, Rīga;

  - uz e-pastu: janis.matuzals.ldt@inbox.lv (ar drošu e-parakstu);

  - pa faksu: 67316676.

- Pretendentam jāsniedz;

- Finanšu piedāvājums atbilstoši Tehniskai specifikācijai, norādot kopējo cenu* (bez PVN);

- Servisa apliecinājums: Ražotāja, ražotāja oficiālā pārstāvja vai oficiālā servisa centra izsniegts apliecinājums, ka iekārtām ir garantija, kas nosedz Latvijas teritoriju. Gadījumā, ja tiek iesniegts apliecinājums no ražotāja pārstāvja vai servisa centra, pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izsniedzēja tiesības un statusu. Minētie dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotam Servisa apliecinājumam jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā;

- Ražotāja, ražotāja oficiālā pārstāvja apliecinājums par tiesībām piegādāt minēto Preci;

- apliecināta izdruka no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējo stundas tarifa likmi profesiju grupā.

- Vērtēšana: Vērtējot piedāvājumus tiks ņemta vērā piegādātāja spēja nodrošināt konkrētā līguma izpildi atbilstoši iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasībām (aprakstam) un zemākā cena. Ja netiks iesniegts, kāds no 5.punktā minētajiem dokumentiem, Pretendents no tālākas vērtēšanas tiks izslēgts.

- Kontaktpersonas:

- par tehnisko specifikāciju Daiga Saule, tālr. 26183977, e-pasts: skana@dailesteatris.lv

- par iepirkuma procedūru Jānis Matuzals tālr. 26314433, e-pasts: janis.matuzals.ldt@inbox.lv.